## Slide 1: GNSS – využití pro tělovýchovu
Luděk Žalud

## Slide 2: K čemu lze použít?
Analýza tréninku
Analýza sportovních aktivit
Navigace při sportovních aktivitách
Tréninkový deník
Dlouhodobé sledování výkonnosti
Porovnání s dalšími sportovci
Bezpečnost

## Slide 3: Cyklistika
Ideální pro většinu druhů cyklistiky
Rutinně využíváno pro hobby i profi
Navigace, měření výkonnosti

## Slide 4: běh
Nelze používat uvnitř budov
Nelze dobře používat ve vodě
Může mít problém v lese, údolích, apod.

## Slide 5: Lyžování – sjezd, skialpinismus
Rychlosti přes 130 km/h
Teploty pod -20⁰C
Přesnost pod 20 cm
Nízká hmotnost (pod 500g, 4 hodiny provozu)

## Slide 6: Mobilní telefony
Obsahují často kvalitní GNSS přijímač
Jsou skoro vždy připojeny k síti – sdílení dat, porovnání, záloha, bezpečnost, …

## Slide 7: GNSS A SOUŘADNÉ SYSTÉMY
Luděk Žalud

## Slide 8: Otázky
Co je to absolutní určení pozice?
Vůči čemu mám určovat polohu robotu?

## Slide 9: Absolutní určeni polohy?

## Slide 10: Globální prostorové s.s.
Zeměkoule musí být aproximována nějakým tělesem
  koule
  rotační elipsoid
  geoid

## Slide 11: Koule
  Matematicky jednoduchý tvar
  Přílišné zjednodušení
  Určena pouze poloměrem
  Chyba oproti geiodu v řádu desítek kilometrů

## Slide 12: Rotační elipsoid
Pouze dva parametry
  a – rovníkový poloměr
  b – polární poloměr
Používá se dnes nejčastěji pro georeferenční systémy
  Latitude – zeměpisná šířka
  Longitude – zeměpisná délka
  Elevation – výška
Zero meridian – nultý poledník – prochází bývalou astronomickou observatoří v Greenwichi v Anglii
Rovník – nejdelší rovnoběžka, čára spojující body s nulovou zeměpisnoušířkou. Průsečnice zemského povrchu s rovinou, procházející středem Země a kolmou k zemské ose.

## Slide 13: Rotační elipsoid
Geoid je matematicky příliš složitý objekt
Je definován dvěma poloměry
  Rovníkový
  Osa od severního k jižnímu pólu

## Slide 14: Geoid
Geoid je teoretické těleso, jehož povrch vždy protíná gravitační pole v pravých úhlech
Odpovídá hladině hypotetického zemského oceánu – problém s určením nuly
Používá se jako referenční objekt pro měření výšky
Zdroj: wikipedia.org

## Slide 15: Geoid
Geoid se vůči zemskému elipsoidu může lišit až o ±100m.

## Slide 16: Souřadné systémy

## Slide 17: ICRS - International Celestial Reference System
Souřadnicový systém, který není vázán na Zemi
Referenční rámec je tvořen souřadnicemi objektu na nebeské sféře
Realizován vzdáleným rádiovými zdroji (kvasary) a dalšími mimogalaktických objekty
  Velká vzdálenost od Země => “pevné body ve Vesmíru“
Počátek souřadnicové soustavy X, Y, Z leží v barycentru Sluneční soustavy

## Slide 18: Pozemské souřadnicové systémy
PROSTOROVÉ
WGS84
ETRS89
ROVINNÉ
S-JTSK
ITRS
UTM

## Slide 19: ITRS - International Terrestrial Reference System
Počátek ve hmotném středu Země
Osa z je totožná s konvenčním mezinárodním počátkem CIO
Osa x leží v rovině greenwichského poledníku
Osa y doplňuje systém na pravotočivý
Elipsoid GRS80
Referenční rámec realizován pomocí bodů ležících na povrchu Země
Body mají souřadnice definované jako funkce času

## Slide 20: Vztah ITRS x ICRS
Nebeský a terestrický systém jsou mezi sebou vázány tzv. parametry orientace Země (EOP – Earth Orientation Parameters).
Oba systémy jsou časově proměnné.
  ITRS díky jevům precese, nutace, pohybům pólů, pohybům kontinentů nebo vlivem variace v rotaci země (změna délky dne).
  ICRS nestálostí vzdálených kosmických objektů a dalšími vlivy.
  Z tohoto pohledu je systém ICRS přesnějším systémem.

## Slide 21: ETRS89
Vznikl zakonzervováním pohybu Evropských stanic v epoše 1989.0
K tomuto systému je také přirazen referenční rámec ETRF, který má úzkou vazbu na ITRF, pro každou realizaci ITRF existuje příslušný ETRF.
V současné době Mezinárodní geodetická asociace doporučuje používat referenční rámec ETRF2000, který je vázán na ITRF2000.

## Slide 22: WGS-84
World Geocentric Sysem 1984
Geodetický standard vydaný ministerstvem obrany USA
3D, geocentricky položený, Kartézské souřadnice, pravotočivý
Používaný v GPS
  Periodicky aktualizovaný, aktualizace označena WGS84 (Gnnn)
    nnn číslo GPS týdne
  Rozdíl mezi WGS84 a ITRS dosahují hodnot v řádu cm
    WGS84(G1150) a ITRF2000

## Slide 23: WGS-84
Systém má počátek v hmotném středu Země
Osa Z je totožná s osou rotace Země v roce 1984.
Osy X a Y leží v rovině rovníku.
Počátek a orientace jeho os X,Y,Z jsou realizovány pomocí 12 pozemských stanic se známými přesnými souřadnicemi, které nepřetržitě monitorují dráhy družic systému GPS-NAVSTAR.
Kartografické zobrazení UTM v šestistupňových pásech.

## Slide 24: WGS84
World Geodetic System – navržen speciálně pro GPS
Vznikl v roce 1984, byl naposledy upraven v r. 2004)
Středem je gravitační střed Země
Nulový poledník umístěn 5,31 arc sec. od Greenwichského nultého poledníku (102,5m)
  Rovníková osa 6 378 137m
  Polární osa 6 356 752.3142m
  Zploštění 21.384km, tj. 0,335%
V Evropě používána obdoba – ETRS89, pohybuje se s Evropskou deskou, zatímco WGS je vztažen k průměru pohybu desek na Zemi.

## Slide 25: Referenční systém PZ-90
Používán pro navigační systém GLONASS
V roce 2007 aktualizován na PZ-90.02
Transformace mezi ITRF2000 a PZ-90.02 velmi jednoduchá

## Slide 26: Srovnání ITRS, WGS-84, PZ-90
 | ITRS | WGS-84 | PZ-90
Délka hlavní poloosy a | 6 378 137,0 m | 6 378 137,0 m | 6 378 136,0 m
Převrácená hodnota zploštění 1/f | 298,257 222 101 | 298,257 223 563 | 298,257 839 303
Úhlová rychlost Země | 7 292 115,0 ·10-11 rad/s | 7 292 115,0 ·10-11 rad/s | 7 292 115,0 ·10-11 rad/s
Gravitační konstanta |  | 3 986 004,418·108 m2/s2 | 3 986 004,4·108 m2/s2
Rychlost světla ve vakuu |  | 2,997 924 58·108 m/s | 2,997 924 58·108 m/s

## Slide 27: Zeměpisná šířka a délka
Zeměpisná šířka (Latitude) – od severu k jihu
  Severní polokoule – s.š., angl. N
  Jižní polokoule – j.š., angl. S
Zeměpisná délka (Longitude) – východ západ
  Východní polokoule – v.d.
  Západní polokoule – z.d.
Ve stupních

## Slide 28: Výška
V metrech od referenčního (rotačního) elipsoidu
Neukazuje tedy skutečnou nadmořskou výšku
V ČR jde o rozdíl asi +40÷48m vůči geoidu

## Slide 29: Nevýhody globálních s.s. pro robotiku
Dva údaje jsou ve stupních, jeden v metrech
Přepočtený rozměr na metry u šířky a délky není stejný a souvisí se zeměpisnou šířkou
  V ČR je to přibližně:
    1 vteřina šířky – 30m
    1 vteřina délky – 20m
Není možné jednoduše počítat vzdálenosti
Problémy jsou i se vzájemnými azimuty

## Slide 30: GNSS – co to je?
Global Navigation Satellite System
služba umožňující za pomoci družic autonomní prostorové určování polohy s celosvětovým pokrytím
v současnosti jsou dva plně funkční GNSS - NAVSTAR GPS a GLONASS, brzy bude i Galileo
1. generace – GPS, GLONASS, podpůrné SBAS, GBAS
2. generace – GPS-III, Galileo, Compass
Notes: Využívání možností GNSS je i silným impulsem pro ekonomický a průmyslový rozvoj každé země. Jen trh s těmito produkty a službami roste ročně o 25 %. Očekává se, že v roce 2020 budou v provozu asi 3 miliardy přijímačů družicové navigace. Družicová navigace se stále více stává součástí každodenního života občanů, nejen v jejich automobilech a mobilních telefonech, ale také v rámci energetických rozvodných sítí nebo v bankovních systémech a mnoha dalších službách.

## Slide 31: NAVSTAR GPS
NAVSTAR GPS ( Navigation System by Timing and Ranging Global Positioning System) – je radiofrekvenční navigační systém pracující v každém počasí s celosvětovým pokrytím
Provozován americkým ministerstvem obrany – Department of Defence (DoD)

## Slide 32: GPS - historie
Projekt navazuje na předchozí GNSS Transit (1964-1996)
Vývoj zahájen v roce 1973
1974-1979 – testy na pozemních stanicích, experimentální přijímač
1978-1985 – vypuštění 11 družic
1979 – návrh rozšířen z původních 18 na 24 družic
1980 – začátek vypouštění družic s detekcí jaderných výbuchů (reakce na zákaz jaderných testů mezi USA a SSSR)
1990 – válka v Zálivu – dočasně deaktivována selektivní dostupnost (SA) – nedostatek armádních přijímačů
17.1.1994 - plná operační dostupnost (umístěno 24 družic)
1.5.2000 – zrušení SA

## Slide 33: GPS - princip
Přijímač používá zprávy, které přijme pro zjištění doby letu signálu od satelitu
Tyto doby současně se známou polohou satelitu jsou použity pro zjištění polohy přijímače pomocí triangulace
Nezávislý výpočet může být opakován každých 6s
Nepřímo může být spočtena rychlost a směr – ze změny pozice

## Slide 34: GPS - princip
Známe-li čas přijetí zprávy tr a čas odeslání zprávy ti, pak doba letu signálu je (tr-ti), vzdálenost překonaná paprskem Pi se vypočte z:
  Pi = (tr-ti)*c,
  kde: i … číslo satelitu
  c … rychlost světla v prostředí

## Slide 35: GPS - triangulace
Pro obecné určení polohy jsou třeba 4 satelity
  3 pro určení polohy
  1 pro určení času – čas musí být určen a synchronizován velmi přesně – měří se rychlost světla
Ve speciálních případech stačí méně satelitů – některé z proměnných musí být známy (známá předchozí pozice, známá nadmořská výška, …)
http://en.wikipedia.org/wiki/Gps

## Slide 36: Triangulace s časem

## Slide 37: GPS
3 segmenty
  Kosmický
  Řídicí
  Uživatelský

## Slide 39: GPS – kosmický segment
Původně projektován pro 24 družic (z toho 3 záložní), nyní je používáno 31, což je mezní počet pro současné kódování
Družice nejsou geostacionární – obíhají Zemi ve výšce 20 200Km na 6 kruhových drahách se sklonem 55˚
Dráhy jsou vzájemně posunuty o 60˚
Na každé dráze měly být původně 4 pravidelně rozmístěné satelity, nyní je 5-6 nepravidelně uspořádaných
Doba oběhu družice kolem Země je 11h58m, rychlost 12 000 km/h

## Slide 41: 24h pohyb satelitu a jeho efektivní dosah

## Slide 43: GPS - družice
  Z každého místa na zeměkouli jsou viditelné vždy alespoň čtyři satelity (rozumí se pochopitelně viditelnost a ideálních podmínek).
  Satelity mají i malé vyrovnávací raketové motory pro dorovnávací změny kurzu.

## Slide 44: GPS - družice
Hmotnost 1800 kg
3-4 atomové hodiny s rubidiovým nebo cesiovým oscilátorem
12 antén pro vysílání v L-pásmu (1000-2000 GHz)
Antény pro komunikaci s pozemními kontrolními stanicemi (2204,4 MHz)
Antény pro vzájemnou komunikaci mezi družicemi (UHF)
Optické, rentgenové a elektromagnetické snímače pro detekci jaderných výbuchů a startů balistických raket
Solární panely a baterie

## Slide 45: GPS – historie a budoucnost - satelity
Block | Launch Period | Satellite launches |  |  |  | Currently in orbit and healthy
 |  | Suc- cess | Fail- ure | In prep- aration | Plan- ned | 
I | 1978–1985 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
II | 1989–1990 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
IIA | 1990–1997 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 of the 19 launched
IIR | 1997–2004 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 of the 13 launched
IIR-M | 2005–2009 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 of the 8 launched
IIF | 2010–2011 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
IIIA | 2014–? | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
IIIB |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
IIIC |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
Total |  | 58 | 2 | 10 | 36 | 30
Stav k 29. 12. 2009
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_GPS_satellite_launches

## Slide 46: GPS – řídicí segment
velitelství - Navstar Headquarters na letecké základně Los Angeles v Californii v USA
řídicí středisko (MSC, Master Control Station), na letecké základně Schriever USAF v Colorado Springs, 2nd Space Operations Sq.
záložní řídící středisko (BMCS, Backup Master Control Station) umístěné v Gaithersburg (Meryland, USA) přebírá cvičně 4× do roka řízení systému, v nouzi je připravena do 24hodin
3 povelové stanice (Ground Antenna), které jsou umístěny na základnách USAF: Kwajalein, Diego Garcia, Ascension Island případně i Cape Canaveral
18 monitorovacích stanic (Monitor Stations), které jsou umístěny na základnách USAF
Řídící a kontrolní segment monitoruje kosmický segment, zasílá povely družicím, provádí jejich manévry a údržbu atomových hodin. Výsledek jejich monitoringu je zveřejňován v navigační zprávě každé družice a jejich platnost je řádově několik hodin

## Slide 47: Signál - charakteristika
  GPS L1 - 1575.42 MHz
  SPS (C/A – Coarse Acquisition) nebo SPS (Standards Positioning Services), od bloku IIR-M možnost vysílat vojenský M kód
GPS L2 - 1227.62 MHz
  P(Y)-code PPS (Precision Positioning Service), od bloku IIR-M možnost vysílat vojenský M kód a civilní C kód
GPS L3 – 1381.05 MHz
  Od bloku IIR vysílá signály, které obsahují data monitorování startů balistických raket, detekci jaderných výbuchů a dalších vysokoenergetických zdrojů
GPS L4 – 1841.40 MHz
  Pro měření ionosférické refrakce, je možné dopřesnění pozice měřením zpoždění průchodu ionosférou na dvou kmitočtech
  GPS L5 - 1176.45MHz
  Plánován jako Safety-of-Life (SoL) signál,
http://www.navtechgps.com/extra/GNSSfacts.asp

## Slide 48: GPS – přenášené informace
Čas, kdy byla zpráva vyslána
Přesná orbitální informace daného satelitu (ephemeris)
Stav systému, přibližné orbity všech satelitů (almanac)

## Slide 49: Rádiové vysílání
CDMA – Code Division Multiple Access – stejná frekvence pro všechny družice; používá se PNR (Pseudo Random Numbers) kódování; na základě znalosti tohoto kódu je možné signály od ostatních družic odfiltrovat – používá GPS a Galileo
FDMA – Frequency Division Multiple Acces – každá družice vysílá na unikátní frekvenci; je třeba velkého počtu frekvencí, vznikají interference – používá GLONASS
TDMA – Time Division Multiple Access – každá družice vysílá v jiném čase – nepoužívá se

## Slide 50: Kódování – navigační zpráva
Signál s nízkou frekvencí přidaný na L1 – satelitní orbity, korekce času, stav satelitu

## Slide 51: Kódování - PRC
PRC - Pseudo Random Code – složitý kód v binární soustavě „podobný“ náhodnému
  Kód je unikátní pro každý satelit – umožňuje jeho identifikaci korelací a zároveň určení doby šíření signálu, pro všechny satelity na jedné nosné
  Je složité tento signál zarušit
  Signál je vytvořen tak, aby bylo možné jej „zesílit“ ze šumu – malé antény – za cenu velmi nízkého datového toku
C/A – Coarse Acquisition – modulován na L1, 1MHz, 1023bitů – civilní použití
P – Precise – modulován na L1 a L2, 10MHz (mnohem přesnější) – kryptován, pouze pro vojenské přijímače, dekryptovaný se značí Y, je složitější a hůře dosažitelný – vojenské přístroje nejdříve zachytí C/A a potom P. Protože je modulován na dvě nosné, je možné použít sofistikované algoritmy pro eliminaci chyb šířením v atmosféře
http://www.trimble.com/gps/sub_pseudo.shtml#0

## Slide 52
Zpráva má 25 rámců o celkovém trvání 12,5 minut
Rámec trvá 30 sekund, je složen z 1500 bitů a rozdělen na 5 subrámců po 300 bitech
Datový tok je 50Hz

## Slide 53
http://navigovat.mobilmania.cz/clanky/AR.asp?ARI=111127

## Slide 54
Efemerida – astronomické určení polohy tělesa v čase, přesný čas, odhad zpoždění signálu v čase
Almanac – databáze dalších satelitních stanic

## Slide 55: Určení pozice satelitu
Díky výšce, ve které se pohybují je jejich pohyb velmi jednoduše popsatelný – almanac
Department of Defence (DOD) měří velmi přesně aktuální pozici satelitů (výška, pozice, rychlost) – chyby efemeridy (orbity) – gravitační ovlivnění měsícem, sluncem, solární radiací – tato informace je pak vysílána ve zprávě

## Slide 56: Zdroje chyb
Rychlost šíření signálu
  Ionosféra (200km) – nabité částice
  Troposféra (50km) – vodní pára - mraky
Modelování typického chování během dne
Dvojí nosná – drahé přijímače
Multipath
  Budovy, příroda
Pokročilé zpracování signálu
Chyby vzniklé na satelitu
  Nepřesnosti atomových hodin
SA – šum přidaný do určení času, nepřesnosti orbitálních dat –
odstraněno 1.5.2000

## Slide 57: Chyby - srovnání
Typická chyba [m] | Standardní GPS | Diferenciální GPS
Hodiny na satelitu | 1.5 | 0
Chyby orbity | 2.5 | 0
Ionosféra | 5.0 | 0.4
Troposféra | 0.5 | 0.2
Šum přijímače | 0.3 | 0.3
Multipath | 0.6 | 0.6

## Slide 58: SA – Selective Availability
24h data, květen 2000, Kentucky USA
pův. plánováno do r. 2006
http://www.ngs.noaa.gov/FGCS/info/sans_SA/compare/ERLA.htm

## Slide 59: Pojmy
Almanac - A set of parameters included in the GPS satellite navigation message that a receiver uses to predict the approximate location of a satellite. The almanac contains information about all of the satellites in the constellation.
accuracy. How close a fix comes to the actual position. acquisition. The ability to find and lock on to satellite signals for ranging.

## Slide 60: GPS - zajímavosti
Pokud by došlo ke zničení pozemních stanic řídicího segmentu, přejdou družice do režimu AUTONAV (Autonomous Navigation Mode), ve kterém jsou schopny pracovat automaticky až 6 měsíců. Režim nikdy nenastal a neví se jestli a jak byl testován.
Řídicí segment vydává zprávy GPS NANU (Notice Advisory to NAVSTAR Users), kde jsou zveřejněny odstávky družic, zpětné informace o stavu družic, atd.
Z USA nesmí být expertovány GPS přijímače bez omezení výšky na 18 km a rychlosti 515 m/s – navádění raket
Při synchronizaci a výpočtech musí být počítáno i s relativistickými efekty (speciální TR - rychlost pohybu satelitu, obecná TR – menší gravitace vlivem vzdálenosti od Země) a se Sagnacovým efektem vlivem otáčení Země

## Slide 61: GPS
V Česku je nejčastěji viditelnost na 8 družic, nejméně na 6, nejvíce na 12 (konec 2008)

## Slide 62: GPS – modernizace - GPSIII
1998 iniciováno Bílým domem, 2000 autorizováno U.S. kongresem pod názvem GPSIII
Nové pozemní stanice, nové satelity s přidanými navigačními signály
Vyšší přesnost a dosažitelnost
Cílové datum 2013
Civilní L2 code
Vojenský M code
Safety of Life L5 – 1176.45MHz – plánováno od IIF
Nový L1 – zesílení 1.5dB, „lepší“ nosná (pro snazší RTK?), lepší kompatibilita s Galileo L1

## Slide 63: L2C
1227.6MHz
Od IIR-M
Zaměřeno na: měření zpoždění v ionosféře, vyšší spolehlivost v případě rušení
  Zpoždění v ionosféře je nyní největším zdrojem chyb
  Vznikne civilní dvojfrekvenční přijímač
2PRN sekvence
  CM (Civilian Moderate length) – 10 230bitů, každých 20ms
  CL (Civilian Long length code) – 767 250, každých 1500ms
  Datový tok 511 500bps, multiplexováno na 1 023 000bps
CM modulováno navigační zprávou 25bps s forward error correction, CL je bez dat – bude se dobře vyhledávat (24dB „correlation protection“)
O 2.3dB slabší než L1 C/A
L2 má o 65% větší ionosférickou chybu

## Slide 64: M-Code
Především vyšší odolnost vůči rušení a horší prolomitelnost
Přenášen na L1 a L2 – většina výkonu mimo P(Y) a C/A
Oproti P(Y) může být používán autonomně, tj. bez C/A
Spot beam – několik set km v průměru pro použití v určité oblasti – zesílení od 20dB (100x větší výkon)
  2 antény
Bez spot beam od IIR-M, plně funkční u Block III

## Slide 65: Diferenciální GPS
Jeden ze způsobů jak zpřesnit výsledky GPS
SBAS, GBAS
V Česku Czepos – 27 referenčních stanic – kódová měření 0.25m, fázová 0.015m, cena cca 1kč/minuta
On-line o off-line řešení

## Slide 66: SBAS – Satellite Based Augmentation System
Rozšíření GNSS systému s velkým plošným rozsahem
Satelity + několik pozemních stanic
Na základě iniciativy ICAO (International Civil Aviation Organization) musí přenáíšet zprávy kompatibilní s americkým WAAS
Cílem je zvýšit přesnost, dostupnost a spolehlivost
Satelity jsou geostacionární
Deviation Correction (DC)

## Slide 67: WAAS – Wide Area Augmentation System
Severní Amerika a Havaj

## Slide 68: EGNOS – European Geostationary Navigation Overlay Service
Podpora GPS, Glonass, Galileo
Provozuje ESA, předstupeň Galileo – část družic v testovacím provozu
Od 2005, oficiální start (funkční) 1. 10. 2009
3 geostacionární satelity, síť >40 pozemních stanic, 4 kontrolní stanice
Přibližná přesnost v praxi 2m (oficiálně 7m)
Nízká elevace (30˚ ve střední Evropě) – vhodné zejména pro letadla, problémy v urbanistických oblastech -> SISNeT
http://www.esa.int/esaNA/SEM2HGF280G_egnos_0.html
Satellite Name & Details | NMEA / PRN | Location | Stav
Atlantic Ocean Region-East | NMEA #33 / PRN #120 | 15.5°W | vysílání
ARTEMIS | NMEA #37 / PRN #124 | 21.5°E | testování
Europe Middle East Africa | NMEA #39 / PRN #126 | 25°E | vysílání
Indian Ocean | NMEA #44 / PRN #131 | 64.5°E | nepoužívá se
from 2011: Sirius 5[2] |  | 5.0°E | 
http://www.egnos-pro.esa.int/IMAGEtech/imagetech_realtime_html.html

## Slide 69: EGNOS – pozemní segment
34 RIMS (Ranging and Integrity Monitoring Stations) – přijímají signál z US GPS satelitů,
4 MCC (Mission Control Centers) – zpracování dat a výpočet korekcí,
6 NLES (Navigation Land Earth Stations) – přeposílání dat na tři geostacionární satelitní transpondéry.

## Slide 70: EGNOS - zpráva
Stejná frekvence jako GPS L1, 500bps, FEC (forward error correction)
Zpráva je dlouhá 250 bitů, z toho 212 data
  informace o integritě systému GPS
  dlouhodobé odchylky družic od jejich předpokládaných drah
  dlouhodobé a krátkodobé odchylky atomových hodin družic
  parametry pro ionosférický model pro Evropu
  almanach a navigační zpráva EGNOS družice

## Slide 71: RTK
Real-Time Kinematics
carrier phase (vs. code phase u běžného měření) – u GPS často označován Carrier-Phase Enhancement (CPGPS)
Integer ambiguity
Použitelné pro GPS, GLONASS, Galileo
Jedna referenční stanice poskytuje korekční data v reálném čase až k centimetrové přesnosti
http://www.promagellangps.com/en/products/aboutgps/rtk.asp

## Slide 72: RTK - vysvětlení
Běžná přesnost při korelaci je 1% šířky bitu
Pro C/A u L1 GPS, kde je šířka bitu 0,98µs je to tedy cca 0,01µs, což představuje asi 3 metry
U P(Y) kódu je 10x rychlejší spreding code, takže je tato principielní nepřesnost cca 30cm
U L1 je délka vlny 19cm, přesnost měření vzdálenosti je tedy asi 1,9mm
POZOR – jde o teoretickou přesnost měření vzdáleností od satelitů bez všech dalších chyb

## Slide 73: Chyby – geometrické rozmístění družic
Chybu měření obecně ovlivňuje rozmístění družic na hemisféře – DOP (Dilution of Precision)
  HDOP – Horizontální
  VDOP – Vertikální
  PDOP – prostorový
  TDOP – časový
  GDOP – geometrický
V českých zemích lze očekávat průměrné hodnoty PDOP=1.9 s rozsahem 1.35-3.6

## Slide 74: RTK - vysvětlení
Největším problémem RTK je „srovnání“ signálů
GNSS „spreading“ kódy jsou navrženy tak, aby „srovnání“ bylo snadné a jednoznačné
Chyby jsou tedy v násobcích vzdálenosti odpovídající délce vlny – cca 19cm – tzv. integer ambiguity problem
Tento je řešen statisticky (komparací s C/A a vzdálenostmi od dalších satelitů) – tj. řešení konverguje
Typická potřebná doba asi 10 minut

## Slide 75: RTK - vysvětlení
V praxi jedna základnová stanice (Base Station) a více mobilních stanic (Rover)
Base station přeposílá fázi nosné a ta je v Roveru porovnávána
Obvyklá maximální přesnost
  1cm ±2 ppm (parts per milion) horizontálně
  2cm ±2 ppm vertikálně
Virtual Reference Station (VRS) – síť referenčních stanic, stanice je vypočtena – přesnost závisí na četnosti stanic

## Slide 76: RTK - typy
Poplatné firemnímu řešení
Magellan
  Běžné RTK
  Moving Base
    Teoreticky stejná přesnost jako běžná RTK
  Heading
    Dvě antény připevněny na vozidle, dva přijímače propojeny sériovou linkou
    Vzdálenost antén msí být známa s milimetrovou přesností
    Vzdálenost může být v řádu desítek metrů
    Přesnost je funkcí vzdálenosti – lineárně stoupá se vzdáleností

## Slide 77: RTK
PDOP
GPS-only RTK
RTK potřeuje alespoň 6 satelitů nad 12 stupňů a PDOP (position dilution of precision) menší než 3.0
Velmi často je používán GLONASS a 2-frekvenční přístroje
“Do you or your crews experience GPS “brownouts” where you have to wait for the GPS constellation to change before you can continue using your GPS system?”
http://www.gpsworld.com/survey/gps-constellation-management-playing-not-lose-9062

## Slide 78: A-GPS
Použití především v mobilních telefonech – je třeba připojení k síti
Především zrychlení primární lokalizace, dále umožňení příjmu ve špatných podmínkách
2 hlavní přístupy:
  Zaslání podpůrných informací
    Almanac, ephemeris
    Přesný čas
    „augmentation“ data ?
  Off-board výpočet
    Server má kvalitní GPS data a dostatečný výpočetní výkon
Často bývá kombinováno s dalšími systémy, např. triangulace pomocí známých pozic BTS

## Slide 79: GPS - konfigurace
Cena startu GPS satelitu je cca $150M
V současnosti - 30-31 satelitů v operačním nasazení s tím, že některé jsou pouze párovány a nepodávají žádnou další informaci pro lokalizaci (paired orbits), slouží jako záloha – krouží velmi blízko satelitů s největší pravděpodobností selhání
V současnosti není příliš diskuse o vypouštění dalších satelitů, ale o jejich jiné konfiguraci

## Slide 80: GPS – konfigurace 24+3
Začátkem ledna 2010 byla ze strany U.S. Air Force nahlášena změna konfigurace satelitů GPS ze 21+3 na 24+3
Předpokládaný efekt:
  Zlepšené pokrytí v Afganistánu
  Více viditelných satelitů – menší brownouty, důležité především pro RTK, kde je potřeba viditelnost alespoň 6 satelitů
http://www.gpsworld.com/survey/the-new-gps-243-constellation-what-does-it-mean-surveying-and-gis-user-9398

## Slide 81: GPS – konfigurace 24 + 3
Přemístěny jsou „staré“ satelity SVN24, SVN26 (Block-IIA – 1991,1992) a nový SVN49 (Block-IIRM – 2009, není)
Doba pro přesun na nové pozice je řádově v měsících
  SVN24 – 12 měsíců – 1/2011
  SVN49 – 4 měsíce - 5/2010
  SVN26 – 3 měsíce – 5/2010
Nejvíce ovlivněny budou RTK a GIS přístroje, nejméně consumer-grade

## Slide 82: Galileo
Autonomní evropský GNSS.
Na rozdíl od GPS a Glonass je řízen CIVILNÍ správou.
Výstavbu zajišťuje Evropská unie reprezentovaná Evropskou komisí a Ev. Kosmisckou agenturou
Původně měl být v provozu od 2010, nyní je spuštění v plánu od r. 2020 (konec února 2020 – stále není v plném provozu).
https://www.gsa.europa.eu/

## Slide 83: Galileo
Plný systém 30 družic (27 operačních, 3 záložní).
3 kruhové dráhy ve výšce 23 222 km – na každé z nich jeden záložní satelit.
Úhel s rovníkem 56º, bez potíží funkční do 75º s.š.
Přesnost základní služby lepší než 1m (3Q 2019 – přesnost každého satelitu lepší než 0,5 m).

## Slide 84: Galileo
- E1 1575.42MHz - E2 1561.098MHz - E5 1191.795MHz - E6 1278.75MHz
26. 1. 2010 podepsány první tři hlavní smlouvy na uvedení systému Galileo do plného provozu
http://www.esa.int/esaNA/galileo.html

## Slide 85: Galileo
Předpokládá se lepší přesnost než GPS – přibližně 1 metr
Politický cíl - systém nezávislý na USA a Rusku – problémy s možností rušit Galileo nezávisle na GPS – původně stejné frekvence, Čína x USA
Základní přesnost (OS – Open Service) bude zdarma, vyšší placená (CS Commercial Service, PRS – Public Regulated Service, SoL – Safety of Life Service)
1164-1214 MHz, 1563-1591 MHz
2 testovací satelity – GIOVE-A, GIOVE-B, 2012 další dvě družice
12. 3. 2013 – první zaměření prvního cíle na Zemi
3. 12. 2014 – vystoupání první družice na správnou oběžnou dráhu

## Slide 86: Galileo – druhy služeb
Základní služba (Open Service – OS) – zdarma
Komerční služba (Commercial Service – CS) – další dva signály chráněné kódováním (přístupový klíč)
Veřejně regulovaná služba (Public Regulated Service – PRS) – bezpečnostní složky státu
Vyhledávací a záchranná služba (Search and Rescue service – SAR) – nouzová lokalizace, možnost oboustranné komunikace

## Slide 87: Galileo – služby
Dual-frequency (E1 a E5a) – konec ledna 2020 – 41 mob. telefonů umí přijímat, včetně např. Samsung Galaxy Note 10.
eCall – všechny nově certikifované osobní vozy od 1.4.2018 v EU musí mít; založen na Glonass – při nárazu (alespoň 2 snímače – akcelerometr, předpínač pásů,…).
Search and Rescue Return Link Service (SAR RLS) – testováno v únoru 2020 v Praze – potvrzovací zpráva přes samotný Galileo – 5 minut (max 30 minut). Cospas-Sarsat systém.

## Slide 88: GLONASS
ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система, tr.: Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma
Vývoj zahájen 1970, roky 1996-2001 – úpadek, od 2001 znovuobnovení.
Od r. 2011 plně globální pokrytí
Nyní 24 satelitů
www.glonass-ianc.rsa.ru

## Slide 89: Glonass
-L1 1597-1605MHz SPS: bandwidth ~1.022MHz to 1st sinc nulls, centered at each GLONASS L1 SV frequency. - L2 1240-1260MHz PPS (on L1 & L2) bandwidth 10.22MHz centered at each GLONASS L2 SV frequency.

## Slide 90: Doporučená literatura
Rapant, P.: Družicové polohové systémy. VŠB-TU Ostrava, 2002. 200 str. ISBN 80-248-0124-8
CZEPOS Česká síť referenčních stanic GNSS

## Slide 91: Odkazy
CZEPOS - czepos.cuzk.cz
http://www.gpsworld.com
http://www.gpsworld.com/gps/gps-references-6438
http://gge.unb.ca/Resources/HowDoesGPSWork.html
http://www.trimble.com/gps/index.shtml
http://www.insidegnss.com/
http://www.u-blox.com/images/stories/Resources/gps_compendiumgps-x-02007.pdf
Notes: The Navstar Global Positioning System, or GPS for short, consists of three segments or components:
• A constellation of satellites (currently 30*) orbiting about 20,000 km above the earth’s surface which transmit ranging signals on two frequencies in the microwave part of the radio spectrum. For an accurate depiction of the actual orbiting constellation, see the QuickTime movie.
• A control segment which maintains GPS through a system of ground monitor stations and satellite upload facilities.
• The user receivers – both civil and military.
Each satellite transmits a unique digital code sequence of 1’s and 0’s – precisely timed by an atomic clock – which is picked up by a GPS receiver’s antenna and matched with the same code sequence generated inside the receiver. By lining up or matching the signals, the receiver determines how long it takes the signals to travel from the satellite to the receiver. These timing measurements are converted to distances using the speed of light (about 300,000 kilometres per second), the same speed with which radio waves travel.
Measuring distances to four or more satellites simultaneously and knowing the exact locations of the satellites (included in the signals transmitted by the satellites), the receiver can determine its latitude, longitude, and height while at the same time synchronizing its clock with the GPS time standard which also makes the receiver a precise time piece.
Determining a position from measurements of distances is known as trilateration (not triangulation, which involves the measurement of angles; and the term multilateration is sometimes used when more than three distances are involved).
GPS receivers are just that: receivers. They receive satellite signals; they don’t transmit or bounce signals off the satellites. By being a passive, receive-only system, GPS can support an unlimited number of users, both military and civilian.
GPS provides 24 hour per day global coverage. It is an all-weather system and is not affected by rain, snow, fog, or sand storms.
GPS is a dual-use system – both civil and military – and is controlled by a joint civilian/military executive board of the U.S. government. The system is maintained by the U.S. Air Force on behalf of all users.
Most civil GPS receivers access the C/A-code (coarse/acquisition code) transmitted on the L1 frequency (1575.42 MHz). Military receivers, in addition, use the encrypted P-code (precise or precision code) which is transmitted on both L1 and the L2 frequency (1227.60 MHz). Some military receivers can access the P-code directly rather than acquiring the C/A-code first and then transferring to the P-code.
Starting with the GPS satellite launched on 16 December 2005, the newest satellites transmit a new civil signal, called L2C, on the L2 frequency. Although some specialized dual-frequency civil GPS receivers could suboptimally make measurements on the L2 frequency with the legacy signals (and by combining the measurements with L1 measurements remove most of the ionosphere's effect on the GPS signals), the new signal will make this task easier and more precise.
Depending on the quality of the receiver, the environment, the type of measurements made, and how the measurements are processed, the positioning accuracy of GPS (latitude and longitude within the true position, 19 times out of 20) can vary from a few metres to below 1 centimetre, permitting a wide range of positioning applications from vehicle navigation to studies of the motion of the Earth's tectonic plates.

## Slide 92: Magellan MB 500 OEM
$5,995.00
PCBA MB 500 RTK Base [K] SBAS Tracking [Y] 1PPS(Timing Pulse Output) [L] Event Marker (Photogrammetry) [E] 10-Hz Position/Raw Data Update Rate [T] Advanced Multipath Mitigation [C]
http://earthsurface.com/index.cfm?fuseaction=detail&id=85598&product=169

## Slide 93: Modul TRIMBLE BD 992-INS
336 kanálů na vstup (x2)
Podpora Glonass a BeiDou
Opkovací frekvencě až 100 Hz
Vestavěná INS (tight integration)
100x60x12mm, 62g
Spotřeba typicky 1,5W
http://www.trimble.com/GNSS-Inertial/BD992-INS-Board.aspx